郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿

采矿权出让收益评估报告

HJHX-PG-2019-025

武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

二〇一九年六月

地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道以西、中环线以南中冶南方国际社区二期第北区1幢17层8号

邮政编码：430071                                   电话：027-59007667

郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿

采矿权出让收益评估报告摘要

HJHX-PG-2019-025

评估对象：郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权

评估委托人：郧西县自然资源和规划局

评估机构：武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

评估目的：郧西县自然资源和规划局拟采用招拍挂形式出让郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权，根据国家现行法律法规及有关规定，需对该采矿权出让收益进行评估。本次评估即为实现上述目的而提供郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估价值参考意见。

评估基准日：2019年4月30日

评估方法：收入权益法

主要技术经济参数:截止评估基准日，矿区保有资源储量估算为（122b）210.80万吨；评估利用的资源储量为210.80万吨；设计损失量为0万吨，回采率为90%，评估可采储量为189.72万吨。评估生产规模30万吨/年，评估计算年限6.3年。产品方案为建筑石料用辉绿岩原矿，原矿不含税售价为60.00元/吨。采矿权权益系数为4.1%；折现率8%。

评估结果：经评估人员现场查勘和市场行情分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经认真估算，确定“郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权”评估值为356.54万元，大写人民币叁佰伍拾陆万伍仟肆佰元整。

出让收益市场基准价计算结果：根据“省自然资源厅关于公布湖北省金、铜、钨等34个矿种矿业权出让收益市场基准价的通知”，该矿山属鄂西北片区，该地区建筑石料辉绿岩矿的出让收益市场基准（单）价为1.5元/吨，则郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权利用资源储量出让收益市场基准价为316.20万元。

评估有关事项声明：

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。如果使用本项目评估结论的时间超过本报告的有效期，本公司对应用此评估结果而对有关方面造成的损失不负任何责任。

本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。评估报告仅供评估委托人和采矿权申请人了解评估的有关事宜并且在送评估管理机关公示无异议后使用。评估报告所有权属于委托人；评估报告使用者应根据国家法律法规的有关规定，正确理解并合理使用矿业权评估报告，否则，评估机构和矿业权评估师不承担相应的法律责任；除法律法规规定以及相关当事方另有约定之外，未征得本评估机构和本项目矿业权评估师同意，本评估报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

以上摘要取自《郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估报告》，详细情况请阅读报告全文。

矿业权评估师：闵厚禄：（签章）

刘  倩：（签章）

武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

二〇一九年六月二十日

目  录

一、正文

1、评估机构	1

2、评估委托人	1

3、采矿权人	1

4、评估目的	2

5、评估对象和范围	2

6、评估基准日	2

7、评估依据	3

8、矿产资源勘查和开发概况	4

9、评估实施过程	8

10、评估方法	9

11、评估参数的确定	10

12、评估假设	14

13、评估结论	15

14、特别事项说明	16

15、评估报告使用限制	16

16、评估报告日	17

17、评估人员	17

二、附表

附表一、郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益价值计算表；

附表二、郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估可采储量价值计算表；

附表三、郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估可采储量估算表。

三、附件

附件一、关于《附件》使用范围的声明；

附件二、武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司营业执照；

附件三、武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司探矿权采矿权评估资格证书；

附件四、矿业权评估师资格证书；

附件五、矿业权评估机构及矿业权评估师承诺书；

附件六、矿业权出让收益评估合同书；

附件七、《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》（武汉安平泰地质矿产勘查有限公司，2018年8月）；

附件八、《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告>评审认定意见》及《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告>评审意见书》；

附件九、《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》（武汉安平泰地质矿产勘查有限公司，2019年1月）；

附件十、《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案>评审意见》；

附件十一、有关石料矿售价资料；

附件十二、矿业权评估人员胜任评估项目的自述材料。

四、附图

附图一、湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿地形地质图；

附图二、湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿资源储量估算图。

郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿

采矿权出让收益评估报告

受郧西县自然资源和规划局委托（见附件六），武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司组成采矿权评估小组，根据国家矿业权评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的矿业权评估方法，对郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权价值进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估采矿权在2019年4月30日所表现的市场价值做出了公允反映。现将评估情况报告如下：

## 1、评估机构

名      称：武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司；

地      址：武汉市东湖新技术开发区民族大道以西、中环线以南中冶南方国际社区二期第北区1幢17层8号；

法定代表人：李向阳；

营业执照号：91420100MA4KYR0B14；

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2008]016号；

经营范围：资产评估，探矿权和采矿权评估。

详见附件二、附件三。

## 2、评估委托人

本项目评估委托人为郧西县自然资源和规划局。

## 3、采矿权（申请）人

本项目拟采用招拍挂形式出让，采矿权（申请）人尚未确定。

## 4、评估目的

郧西县自然资源和规划局拟采用招拍挂形式出让郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权，根据国家现行法律法规及有关规定，需对该采矿权出让收益进行评估。本次评估即为实现上述目的而提供郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估价值参考意见。

## 5、评估对象和范围

根据本项目矿业权出让收益评估合同书（详见附件六），本次出让收益评估对象为郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权。

本项目为新建矿山，依评估委托人意见，本项目评估范围直接采用其地质勘查报告上的勘查范围，即由5个拐点圈定（国家2000坐标系，如下所示），矿区面积为0.0472km2，开采深度由+500米至+420米。

拐点号         X坐标              Y坐标

①        3661150.6279       37444263.5261

②        3661248.2220       37444361.1036

③        3660898.5259       37444605.6106

④        3660891.5491       37444562.9307

⑤        3660939.5850       37444417.2420

本次评估范围即为上述范围，该范围与本项目开发利用与生态复绿方案设计的范围一致。

## 6、评估基准日

本采矿权评估项目的评估基准日确定为2019年4月30日，该时点距评估委托日时间较近，在两个月以内未发生过重大的经济变动事件，报告中所采用的取费标准均为该评估基准日的客观有关标准。

## 7、评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

7.1、法规依据

⑴《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日修正）；

⑵《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日）；

⑶《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国务院国发〔2017〕29号文）；

⑷《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》（财政部、国土资源部财综〔2017〕35号）；

⑸《关于印发<矿业权评估管理办法（试行）>的通知》（国土资发[2008]174号）；

⑹《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号）；

⑺《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》（2008年第6号）及《中国矿业权评估准则》（注：其中含《收益途径评估方法规范》，中国矿业权评估师协会编著）；

⑻《国土资源部关于<矿业权评估参数确定指导意见>的公告》（2008年第7号）及《矿业权评估参数确定指导意见》（中国矿业权评估师协会编著）；

⑼《关于发布<矿业权出让收益评估应用指南（试行）的公告>》[中国矿业权评估师协会公告（2017年第3号）]；

⑽《矿业权评估技术基本准则(CMVS 00001-2008)》、《矿业权评估程序规范(CMVS 11000-2008)》、《矿业权评估业务约定书规范(CMVS 11100-2008)》、《矿业权评估报告编制规范(CMVS 11400-2008)》、《收益途径评估方法规范(CMVS 12100-2008)》、《确定评估基准日指导意见(CMVS 30200-2008)》（中国矿业权评估师协会公告2008年第5号）；

⑾《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS 30800-2008)》（中国矿业权评估师协会公告2008年第6号）；

⑿湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《省国土资源厅、省财政厅关于启动矿业权出让收益评估工作的通知》（鄂土资函[2018]198号）；

⒀《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；

⒁《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则——指导意见CMV13051-2007固体矿产资源储量类型的确定》（中国矿业权评估师协会2007年第1号公告）；

⒂《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）。

7.2、行为、产权和取价依据等

⑴矿业权出让收益评估合同书（见附件六）；

⑵《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》（武汉安平泰地质矿产勘查有限公司，2018年8月，见附件七）；

⑶《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告>评审认定意见》及《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告>评审意见书》（见附件八）；

⑷《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》（武汉安平泰地质矿产勘查有限公司，2019年1月，见附件九）；

⑸《<湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案>评审意见》（见附件十）；

⑹有关石料矿售价资料（见附件十一）；

⑺其它有关资料。

## 8、矿产资源勘查和开发概况

8.1、项目区位置及交通

郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权矿区位于郧西县城360°方位直距8.2公里处，行政区划隶属于郧西县土门镇玉皇顶村所辖。地理极值坐标为东经：110°24′06″～110°24′19″，北纬：33°04′19″～33°04′27″（国家2000坐标系）。

矿区有简易公路与郧西—上津镇S301省级公路相连，交通尚属便利。

8.2、项目区自然经济地理

矿区位于鄂西北中低山低切割区，属鄂西北山区构造剥蚀地形。区内最高点高程为640米（矿山北西侧山包），最低点高程为380米（矿山南东侧冲沟最低点），相对高差为260米；矿区地形为山地斜坡地形，坡度较陡，为25°～45°。矿山地表附着物主要为灌木，杂草荆刺、植被覆盖率约55%。

郧西县处于华北自然区域和华中自然区域之间，是过渡地带，属于“副热带北界大陆性季风气候”。特点是：四季分明，雨量适中（一般年总降雨量700-800mm，除个别自然灾害年代外），日照充足，气候温和，无霜期长，严冬时间短。由于东西部地区跨度长，郧西县气候存在较大差异。全年平均气温15.4℃，最高是7月为27.8℃，极端高温为41.9℃，极端低温是元月为2.5℃，年平均日照为5.4小时。

改革开放以来，郧西县综合经济实力日益增强，农产品加工、汽配等主导产业占规模以上工业比重30%，马头山羊、蔬菜、核桃、药材、桑蚕、烟叶等特色产业基地初具规模，产业化经营水平稳步提升，旅游业快速发展。

勘查区总体经济水平相对落后，但水利、电力、通讯尚好，劳动力资源充沛，为将来矿山开采提供了良好的外部环境。

8.3、地质勘查开发工作概况

郧西县地质调查工作历史悠久，区域地质调查工作程度较高。1:20万区域地质调查、区域化学调查、航磁工作覆盖全县。1:5万区域地质调查、区域化学调查等工作覆盖绝大部分区域。

2018年7月18日，武汉安平泰地质矿产勘查有限公司受托组织地质、测量、水文等工程技术人员对矿区进行地质勘查工作。经过资料的综合分析、整理，于同年8月提交了《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》，该报告经郧西县国土资源局（现更名为郧西县自然资源和规划局）评审认定，可作为本次评估的主要地质依据。

8.4、矿区地质概况

8.4.1、区域地质

矿区所处大地构造位置属南秦岭印支褶皱带东段两郧复背斜北部，两郧断裂贯穿全区。自晋宁期至喜马拉雅期，经历了多期、不同层次的构造变形，区域构造线总体呈北西向，次级褶皱及北西断裂构造发育。县内出露地层主要为元古界和古生界，缺失中生界，新生界局部可见。总体分布以县城为中心，向南北两侧由老至新，由东向西亦显从老至新。地质构造复杂，岩浆岩活动频繁，性质复杂，从超基性到碱性均有出露。

区域矿产为金、银、铅、锌、锑。磁铁矿等金属矿产和绿松石、大理石、建筑石料等非金属矿产。

8.4.2、矿区地层

矿区出露的地层有第四系全新统（Qh）、震旦系下统耀岭河组（Z1y）。现由新至老分述如下：

⑴第四系全新统（Qh）             厚0.00～0.50m

主要发育于风化剥蚀较平缓的山坡和山沟低凹处，岩性为浅黄褐色粘土、亚粘土、亚砂土及砂砾石、岩石碎块等，无分选性，砾石及岩石碎块与附近基岩成分相同，厚度0-0.50m，与下伏基岩呈角度不整合接触。

⑵震旦系下统耀岭河组（Z1y）           厚＞100m

本组为海相火山岩和沉积碎屑岩的不稳定层位。火山岩主要为细碧岩夹细碧角砾岩、熔凝灰岩及绢云片岩，碎屑岩主要为砾岩、砂岩、石英岩及大理岩或灰岩。本区主要表现为薄-中层状灰岩、白云质灰岩、绢云片岩，岩石破碎，呈碎块状，块径0.03-0.50m，产状不明显。

8.4.3、岩浆岩

矿区范围内广泛出露古生代辉绿岩（Pzβμ），呈北西-南东向岩墙、岩脉分布，属基性浅层侵入岩，地表见绿泥石化、绿帘石化现象。该岩体即为矿体及本次工作对象。

8.4.4、矿区构造

矿区位于郧西大断裂北东翼，区域出露地层有震旦系下统耀岭河组、震旦系上统陡山坨组、震旦系上统寒武系下统灯影组等。在矿界范围内地层大致走向为北西-南东向，产状不明显。岩层呈单斜产出，区内未见断裂构造，节理裂隙较发育，构造条件简单。

8.5、矿体(层)特征

8.5.1、矿体(层)特征

矿体赋存于古生代辉绿岩中，呈岩脉状产出，岩体为浅绿-灰绿色，具辉绿结构，岩体即矿体。在矿区范围内矿体东西向长340m，南北向宽150m，矿体厚约80m。该矿体基本裸露地表，仅表面有少许第四系覆盖，开采简单，适宜露天开采。

8.5.2、矿石质量

⑴矿石物质成分

通过采取矿石化学样1组，经化学分析，其结果为：CaO 0.75%，MgO 0.27%，SiO2 44.61%，Al2O3 16.70%，TFe2O3 14.12%，FeO 11.09%，K2O 0.93%,Na2O 1.58%。

矿石为浅绿-灰绿色辉绿岩，具辉绿结构，块状构造。主要矿物成分为辉石和基性斜长石，次为黑云母、石英、磁铁矿等。辉石常见绿泥石化，基性斜长石常见绿帘石化。

⑵矿石的物理、力学性质

通过采样化验分析结果显示，矿石单轴平均抗压强度127.0MPa，高于一般建筑用砂石料抗压强度大于50MPa的要求。矿石的物理、力学性质能满足一般建筑砂石料的要求，可作为普通砂石料使用。

⑶矿石风（氧）化特征

矿石为辉绿结构，块状构造，抗风化能力强。据野外现场调查，矿石仅地表5～10厘米有绿泥石化和绿帘石化现象，其风化程度微弱。

⑷矿石类型和品级

矿石类型为侵入型辉绿岩矿石。矿石质地较纯，普氏系数等级为Ⅲa级，抗风化能力强，抗压抗冻性好，经粉碎后断面粘结力强。该矿石可碎性好，磨耗率低，为优质建筑砂石料用原料。

8.5.3、矿体（层）围岩与夹石

矿体和围岩均为古生代辉绿岩，矿体和围岩岩性一致，岩体即矿体。地表未见软弱夹层，仅岩体表面见绿泥石化、绿帘石化，蚀变带厚度较薄，矿体连续性较好。

8.5.4、矿石加工技术性能

通过对比矿区附近类似采石场矿石加工生产实际情况，该矿石主要用于混凝土配料、制作预制板、空心砖等。矿石经爆破和机械剥离并分解成合适的块度后，开采出的粗料由装载机装入自卸车、运抵料场再由破碎机、振动筛、皮带输送机等制成不同规格的建筑石料，其加工工艺简单。

8.6、矿床开采技术条件

⑴水文地质条件

矿体位于斜坡部位，属露天矿床，位于当地侵蚀基准面之上，地形为自然斜坡有利于排水，区内地质构造简单，分布含（隔）水层单一，大气降水为地下的补给源。因此，矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。

⑵工程地质条件

开采矿山为岩质结构边坡，以斜交坡为主，矿区开采后将形成三面边坡，东侧和西侧边坡属斜交坡，稳定性尚好；北侧边坡属顺向坡，其稳定性较差。大气降水、自重、爆破震动等作用下，可能引起破裂岩坡滑移，甚至形成小规模的滑坡、崩塌及落石，开采时必须采取有效措施加以防范，

为此，矿区工程地质条件属中等类型。

⑶环境地质

矿区属地震基本烈度Ⅵ区，即该区属地壳相对稳定地区。

现状条件下边坡较稳定，发生崩塌等地质灾害危险性较小。矿区开采活动可能诱发的环境地质问题主要是裸露岩石边坡，剥离物排放对地形地貌景观有一定的破坏，矿山规模小，剥离物排放量小，废碴、弃土可集中堆放并修筑挡碴（土）墙。总体而言，预测矿山开采对地质环境影响程度微弱，将来通过土地复垦、环境治理，矿山环境容易恢复。

为此，矿区环境地质条件属于简单类型。

8.6、矿山开发利用现状

本项目为新建矿山，无开采活动。现根据郧西县自然资源和规划局的有关要求，需要对其进行出让收益评估以便用于招拍挂的形式出让该采矿权。

## 9、评估实施过程

根据《矿业权评估程序规范（CMVS1100-2008）》，按照评估委托人的要求，我机构成立评估小组，组织闵厚禄（矿业权评估师）、刘倩（矿业权评估师）等评估小组成员，对郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权评估开展了如下工作：

⑴接受委托阶段：2019年5月16日，郧西县自然资源和规划局通过郧西县公共资源交易中心以竞争性谈判方式选择我公司为本项目评估机构。其后于6月4日，我公司与郧西县自然资源和规划局签订矿业权出让收益评估合同书，与评估委托人明确此次评估业务基本事项。随后成立评估小组，拟定评估计划。

⑵现场查勘阶段：2019年6月4日至5日，根据评估的有关原则和规定，评估小组成员刘倩等人再次对委托评估的采矿权进行了现场查勘和产权验证，查阅了相关的材料，征询、了解、核实了矿床地质勘查、矿山建设、生产经营等基本情况，进一步收集、核实与评估有关的地质、设计等资料。

⑶评定估算阶段：2019年6月6日至18日，评估小组成员依据收集的资料进行归纳、整理和综合分析，调查有关矿产开发及销售市场，按照既定的评估程序和方法，合理选取评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，对估算结果进行必要的分析，形成评估结论，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改补充和完善。

⑷出具报告阶段：2019年6月19日至20日，根据评估工作情况，出具评估报告，并向评估委托人提交评估报告。

## 10、评估方法

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》及《矿业权评估方法规范》，对于具备评估资料条件且适合采用不同评估方法进行评估的，应当采用两种以上评估方法进行评估，通过比较分析合理形成评估结论。因方法的适用性、操作限制等无法采用两种以上方法进行评估的，可以采用一种方法进行评估，并在评估报告中披露只能采用一种方法的理由。

目前由于基准价调整法尚未出台且无法收集到相似或相同的交易案例，因此无法确定可比因素调整系数及反映评估对象特点的可比因素，不具备采用基准价因素调整法、交易案例比较调整法等市场途径评估方法的条件。

本项目为资源储量和生产规模均为小型，且本项目缺乏合适的投资及成本费用等经济参数取值依据，根据《中国矿业权评估准则》的有关规定，其出让收益评估方法可采用收入权益法，其计算方法如下：

n

P  = ∑[SIt·(1+i)-t] ·K

t=1

式中：P—矿业权评估价值；

SIt —年销售收入；

K —采矿权权益系数；

i —折现率；

t —年序号（t=1，2，…，n）；

n —评估计算年限。

## 11、评估参数的确定

本项目评估技术经济参数的确定主要根据湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》及其评审认定意见（附件七、八）、《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》及其评审意见（附件九、十）、有关石料矿售价资料（附件十一）和评估人员掌握的其它资料确定。

11.1、评估所依据的主要资料评述

⑴资源储量估算资料

本次评估报告所依据的地质报告主要为武汉安平泰地质矿产勘查有限公司于2018年8月编制的《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》（以下简称为：勘查报告）及其评审认定意见， 依据《固体矿产地质勘查规范总则》和《固体矿产资源/储量分类》等技术规范，经对上述地质报告进行分析，评估人员认为，范围内查明的矿体控制程度较高，资源储量估算方法正确，估算结果可靠，报告符合有关规范要求，且郧西县国土资源局（现更名为郧西县自然资源和规划局）评审认定，可作为本次评估较可靠的资源储量依据。

⑵矿山设计资料

本次评估所收集的矿山设计资料为武汉安平泰地质矿产勘查有限公司于2019年1月编制的《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》（以下简称为：开发利用与生态复绿方案），依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》等技术规范，其编制内容基本符合《矿产资源开发利用方案编写内容要求》等技术规范的要求，所采用的经济参数与当地矿山的平均生产力基本相近，参数选取基本合理，项目经济可行，总体上可作为本次评估技术经济指标取值参考依据或基础。

11.2、评估保有资源储量（出让收益评估利用资源储量）

根据《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿勘查报告》及其评审认定意见，本项目矿区范围内估算的建筑石料用辉绿岩矿资源储量为（122b）2108千吨。本项目为新建矿山，为此本次评估报告的资源储量即为（122b）210.80万吨。

11.3、评估利用资源储量（调整后）

评估利用资源储量（调整后）（即可信度系数调整后的评估利用资源储量）是计算可采储量的基础，根据《出让收益评估应用指南》，可采储量应根据矿山设计文件或设计规范的规定进行确定，因此，本次评估利用资源储量（调整后）根据矿山设计文件确定。

根据《中国矿业权评估准则》中有关“111b、122b等经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评估计算”的规定，本项目评估利用的资源储量即为210.80万吨。

11.4、采、选方案

根据《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》及其审查意见书，本项目采用露天开采，公路开拓、汽车运输，无选矿工序。

11.5、产品方案

根据《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》及其审查意见书，本项目产品方案为建筑石料用辉绿岩原矿，采出后进行粗加工（破碎）即可直接销售。

11.6、设计损失量、贫损率等技术参数

根据《湖北省郧西县王家沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》及其审查意见书，本项目设计损失量为0，开采回采率为90%，不计贫化率。

11.7、可采储量

可采储量=（评估利用的资源储量-设计损失量）×回采率

本项目可采储量=(210.80-0)×90%=189.72（万吨）。

11.8、生产规模及矿山服务年限

根据本项目开发利用与生态复绿方案，其设计的生产规模为30万吨/年。遵照矿产储量规模、矿山生产规模与矿山服务年限相匹配的原则，该设计生产规模基本合适。为此，本项目评估用生产规模确定为30万吨/年，其矿山服务年限根据下列公式计算：

Q         189.72

T= ————— =———————=6.3(年)

A           30

式中:T—矿山合理服务年限（年）；

Q—可采储量（取189.72万吨）；

A—年生产规模(取30万吨/年)；

计算得本项目的评估服务年限约为6.3年。由于本项目所采用的收入权益法按规定不必考虑基建期，而本项目的评估基准日为2019年4月30日，为此本项目的评估年限自2019年5月起，至2025年8月。

11.9、产品价格及销售收入

11.9.1、产品价格

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，矿业权评估用的产品价格反映了对未来产品市场价格的判断（预测）结果，应在获得充分的历史价格信息资料基础上，分析价格变动趋势，预测确定与产品方案口径相一致的、评估计算的服务年限内的产品价格；一般采用时间序列分析预测等方法以当地公开市场价格口径，根据评估对象的产品规格类型和质量、销售条件（销售方式和销售费用）等因素综合确定。

根据《出让收益评估应用指南》，产品销售价格参照《矿业权评估参数确定指导意见》，采用一定时段的历史价格平均值确定。参考《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100 -2008)》，可以评估基准日前3个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格；对产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前5个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。

本项目为小型矿山，依所采用的评估办法，可以采用评估基准日前1个年度的价格平均值来确定产品的销售价格。

⑴根据《湖北省郧西县洞沟矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》对本项目辉绿岩矿售价的取值，按30元/吨的坑口不含税价取值。只相当于省内大部分普通建筑石灰岩矿的售价，而辉绿岩的岩性坚硬，用途较普通建筑石灰岩矿广泛，其售价取值应高于建筑用灰岩矿。

⑵根据湖北省自然资源厅2018年5月至2019年4月以来发布的《湖北省主要矿产品销售价格动态监测月度报告》（详见附件十一），缺乏辉绿岩售价，但有与辉绿岩岩性和作用基本相似的玄武岩售价。根据湖北省自然资源厅公布的玄武岩售价情况，湖北仅有京山县一处，其近年平均不含税售价为67.00元/吨。

辉绿岩和玄武岩同属铸石原料，主要化学成分均为含量相近的SiO2和Al2O3，具有较高的耐化学腐蚀和耐磨性能，并具有较大的硬度和机械强度，目前主要都应用于铁路、高速公路等交通建设。但玄武岩的硬度等性能稍好一些，加之京山的交通地理位置也更好一些，为此，本项目辉绿岩售价取值应略低于67元/吨的不含税价。

⑶本项目评估人员多渠道了解了一下国内辉绿岩产地及售价情况，得知国内辉绿岩的主产地为山西，但其主要用作饰面石材，近几年来的荒料含税售价约在4000-5000元/m3之间，少量的碎石原矿含税售价约在60元/吨左右。而与本省相邻的江西省也出产辉绿岩，近些年的碎石原矿含税售价至少在65元/吨以上。

综上所述，本项目评估人员认为按60元/吨的不含税价作为本次评估的建筑石料用辉绿岩矿售价取值较为合适。并以此计算销售收入如下。

11.9.2、销售收入计算

正常年份销售收入=矿石产量×矿石不含税销售价格=30万吨/年×60.00元/吨=1800.00万元。

11.10、采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》中的有关规定，建筑材料矿产的矿业权权益系数取值范围为3.5～4.5%；本项目的交通外运公路狭窄、目前难以大规模外运。矿区水文地质条件简单，工程地质条件中等，环境地质条件简单。矿区经济效益尚可。为此，本项目评估人员综合各种因素后，其采矿权权益系数按4.1%取值。

11.11、折现率

根据《出让收益评估应用指南》，折现率参照《矿业权评估参数确定指导意见》相关方式确定；矿产资源主管部门另有规定的，从其规定。

参考国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权价款评估折现率取8%，地质勘查程度为详查及以下的探矿权价款评估折现率取9%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，本次评估折现率采用无风险报酬率＋风险报酬率方式确定，其中包含了社会平均投资收益率。无风险报酬率即安全报酬率，通常可以参考政府发行的中长期国债利率或同期银行存款利率来确定。风险报酬率是指在风险投资中取得的报酬与其投资额的比率。矿产勘查开发行业，面临的主要风险有很多种，其主要风险有：勘查开发阶段风险、行业风险、财务经营风险、其他个别风险。

矿业权评估实务中，无风险报酬率通常采用中国人民银行发布的五年期存款基准利率确定。根据中国人民银行决定，自2014年11月22日起下调人民币存贷款基准利率后不再公布五年期存款基准利率；自2014年11月22日、2015年3月1日、2015年5月11日、2015年6月28日、2015年8月26日、2015年10月24日起人民币三年期存款基准利率分别下调0.25%、0.25%、0.25%、0.25%、0.25%、0.25%合计下调1.50%。本次评估五年期存款利率按2014年11月22日前的基准利率4.75%调减（－1.50%）确定为3.25%。

风险报酬率采用勘查开发阶段风险报酬率＋行业风险报酬率＋财务经营风险报酬率＋其他个别风险报酬率确定。根据本项目的具体情况及对各项风险要素的分析，本次评估风险报酬率取值如下：

勘查开发阶段－生产矿山阶段风险报酬率：取值区间0.15～0.65%。本次评估勘查开发阶段风险报酬率取值0.50%。

行业风险报酬率：取值区间1.00～2.00%，本次评估取值1.50%；

财务经营风险报酬率：取值区间1.00～1.50%，本次评估取值1.30%；

其他个别风险报酬率：取值区间0.50～2.00%，本次评估取值1.45%。

综上所述，该采矿权评估项目风险报酬率取值为4.75%，折现率按无风险报酬率（3.25%）＋风险报酬率（4.75%）确定为8%。

## 12、评估假设

本评估报告所称评估价值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

⑴以产销均衡原则及社会平均生产力水平原则确定评估用技术经济参数；

⑵所遵循的有关法律、政策、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开发技术和条件等仍如现状而无重大变化；

⑶以设定的资源储量、生产方式、生产规模、产品方案及开发技术水平以及市场供需水平为基准且持续经营；

⑷在矿产开发收益期内有关产品价格、成本费用、税率及利率等因素在正常范围内变动；

⑸不考虑将来可能发生的转让、抵押、担保等他项权利或其他对产权的任何限制因素以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响；

⑹无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

## 13、评估结论

本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象及市场情况的基础上， 依据科学的评估程序， 选取合理的评估方法和评估参数， 经过认真估算， 确定郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权在评估计算年限内333以上类型全部资源储量的评估值（P1）为356.54万元（大写：叁佰伍拾陆万伍仟肆佰元整），详见附表二。

而该采矿权出让收益评估价值的确定具体如下：

根据《出让收益评估应用指南》，采用收入权益法评估时，应按其评估方法和模型估算评估计算年限内（333）以上类型（含）全部资源储量的评估值；按评估计算年限内出让收益评估利用资源储量〔不含(334)?〕与评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量〔含(334)?〕的比例关系〔出让收益评估利用资源储量涉及的（333）与(334)? 资源量均不做可信度系数调整〕，以及地质风险调整系数，估算评估对象范围全部资源储量对应的矿业权出让收益评估价值。计算公式如下：

式中：P——矿业权出让收益评估价值；

P1——评估计算年限内（333）以上类型全部资源储量的评估值；

Q1——评估计算年限内出让收益评估利用资源储量〔不含(334)?〕；

Q——评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量〔含(334)?〕；

k——地质风险调整系数〔当(334)?占全部资源储量的比例为0时取1〕。

本次评估对象范围未估算(334)?资源量，评估计算年限内出让收益评估利用资源储量与评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量一致（均为参与评估的保有资源储量），因此，因此，本次采矿权全部评估利用资源储量对应的出让收益评估价值即以上评估价值为356.54万元（大写：叁佰伍拾陆万伍仟肆佰元整）。

## 14、特别事项说明

14.1、评估基准日后的调整事项说明

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估矿业权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策出台、利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。本次评估在评估基准日后出具评估报告日期（评估报告日）之前，财政部、税务总局、海关总署决定自2019年4月1日起调整（下调）增值税适用税率，本次评估已按调整后的税率进行计算；除此之外，未发生影响委估采矿权出让收益评估价值的重大事项。

而矿业权评估毕竟只是根据评估人员所掌握的各方面信息资料及经验，在一种假定的条件下，通过某种技术路线，在一个确定的时点上，对评估对象的价值做出的一种咨询性意见；当评估的条件、思路和有关参数变化时，评估的结论也会发生变化。

14.2、特别事项说明

⑴本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下做出的，本机构参加本次评估的工作人员与评估委托方和采矿权人之间无任何利害关系。

⑵本次评估工作中评估委托人、采矿权人所提供的有关文件材料（包括产权证明、储量核实报告及其批文、开发利用方案及其批文等）是编制本评估报告的基础，这些文件材料均由提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

⑶本评估报告书含有附表、附件、附图，它们均是构成本评估报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

⑷本评估报告经本机构法定代表人、矿业权评估师等签名，并加盖本机构公章后生效。

⑸对存在的可能影响评估结论的瘕疵事项，在评估委托人、采矿权人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，本评估机构和评估人员不承担相关责任。

## 15、评估报告使用限制

⑴根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。如果使用本项目评估结论的时间超过本报告的有效期，本公司对应用此评估结果而对有关方面造成的损失不负任何责任。

在评估报告出具日期之后和本评估结论使用有效期内，如发生影响委估采矿权出让收益评估价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后评估结论使用有效期以内资源储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权出让收益评估价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权出让收益评估价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权出让收益评估价值。

⑵本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。评估报告仅供评估委托人和采矿权申请人了解评估的有关事宜并且在送评估管理机关公示无异议后使用。评估报告所有权属于委托人；评估报告使用者应根据国家法律法规的有关规定，正确理解并合理使用矿业权评估报告，否则，评估机构和矿业权评估师不承担相应的法律责任；除法律法规规定以及相关当事方另有约定之外，未征得本评估机构和本项目矿业权评估师同意，本评估报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

## 16、评估报告日

2019年6月20日。

## 17、评估人员

矿业权评估师：闵厚禄：（签章）

刘  倩：（签章）

武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

二〇一九年六月二十日

附件一

关于《附件》使用范围的声明

本评估报告中所有附件仅作为本评估报告的评估依据与说明，不得另作它用。如有未经许可而擅自采用附件中的有关资料和数据，给评估委托人和其他第三方造成损失的，本评估机构概不负责；而给本评估机构造成损失的，本评估机构将追究有关单位和人员的责任。

特此声明。

武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

二〇一九年六月二十日

附件五

矿业权评估机构及矿业权评估师承诺书

郧西县自然资源和规划局:

受贵局委托，我们对贵局因郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权变更登记之事宜所涉及的郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权进行了认真的尽职调查、评定估算，形成了《郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估报告》。

我们承诺在评估工作中严格遵守了国家有关法律法规和规范性文件要求，坚持客观、公正、实事求是、廉洁自律的原则，严格按照矿业权价款评估有关准则技术标准规范和工作程序开展工作，没有损害国家利益、公共利益和其他组织、公民的合法权益，能够确保评估结果客观公正。

我们承诺对评估报告的独立独立、客观、公正和真实性、完整性承担法律责任。

法定代表人（签字）:

矿业权评估师（签字）：

武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司

二〇一九年六月二十日

附件十二

矿业权评估人员胜任评估项目的自述材料

| 姓 名 | 闵厚禄 | 性 别 | 男 | 年龄 | 48岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 | 东北工学院秦皇岛分院 | 专业背景 | 地质矿产系矿产地质勘查 |
| 最高学历 | 本科 | 职称 | 高工 |
| 取得资格名称 | 矿业权评估师 |
| 取得资格时间 | 2002年8月 |
| 资格证书编号 | 4202200200388 |
| 胜任的评估领域 | 金属矿、非金属矿、煤矿等各类矿产的矿业权评估助理 |
| 个 人 简 历 |
| 1988.9—1992.7：在东北工学院秦皇岛分院地质矿产系矿产地质勘查专业学习； 2008.6-2017.5：在武汉矿业人工程技术有限公司从事矿业权评估等工作。 2017.5至至2018年5月30日：任武汉弘景汇鑫资产评估事务所（有限合伙）的合伙人，从事矿业权评估等工作； 2018年5月31日至今，为武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司股东，主要从事矿业权评估工作。 |
| 主 要 工 作 业 绩 |
| 曾参与云南省丘北县洗马塘金矿详查探矿权、云南省大姚县泽弘矿业有限责任公司秀水河铜矿采矿权、大冶鲤泥湖铜铁矿探矿权、利川火石垭井田普查探矿权、广东清远长隆石场探矿权等约二百个矿业权项目的评估。 |
| 在该评估报告中负责的部分 | 《郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估报告》项目总复核，技术、经济参数的审核与确定。 |
| 声 明 | 本人胜任郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权评估工作，并与郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权评估无任何可能导致观点公正性的利害关系。 |

评估人员签名：

矿业权评估人员胜任评估项目的自述材料

| 姓 名 | 刘倩 | 性 别 | 女 | 年龄 | 32岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 | 武汉大学 | 专业背景 | 资源与环境理学 |
| 最高学历 | 本科 | 职称 |  |
| 取得资格名称 | 矿业权评估师 |
| 取得资格时间 | 2018年5月 |
| 资格证书编号 | 4202201701067 |
| 胜任的评估领域 | 金属矿、非金属矿、煤矿等各类矿产的矿业权评估 |
| 个 人 简 历 |
| 2004.9—2008.7：就读于武汉大学资源环境与城乡规划管理专业； 2008.7—2017年5月24日：在武汉矿业人工程技术有限公司从事矿业权评估工作； 2017年5月25日至2018年5月30日，在武汉弘景汇鑫资产评估事务所（有限合伙）从事矿业权评估工作； 2019年4月30日至今，在武汉弘景汇鑫资产评估有限责任公司从事矿业权评估工作。 |
| 主 要 工 作 业 绩 |
| 曾参与过云南省广南县洛里金异常普查探矿权、（云南省）曲靖市麒麟区祠堂坡煤矿采矿权、上饶县振兴萤石矿采矿权、利川市江渝建材有限责任公司马桥页岩矿山采矿权等约五十个矿业权项目的评估。 |
| 在该评估报告中负责的部分 | 《郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权出让收益评估报告》编制与修改。 |
| 声 明 | 本人胜任郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权评估工作，并与郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿采矿权评估无任何可能导致观点公正性的利害关系。 |

评估人员签名：